# Приложение №1

# Технические характеристики

на тахеометр Sokkia SET550RX

Начало формы

Конец формы

| Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом), " | 5" |
| --- | --- |
| Увеличение, крат | 30Х |
| Компенсатор / диапазон | ± 4 |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 400 м |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 5000 м (1000 - при использовании ATP1) |
| Точность измерения расстояний без отражателя, мм | ± (3 + 2 х 106 х D) |
| Точность измерения расстояний на призму, мм | ± (2 + 2 х 106 х D) |
| Время измерения расстояний, сек | 0,9 с |
| Клавиатура / дисплей | 32 клавиши на одной стороне + клавиша на боковой панели, цветной сенсорный дисплей |
| Защита от внешних факторов (пыли, воды) | IP64 |
| Внутренняя память | Compact Flash тип II объем до 1Гб |
| Карта памяти | Compact Flash тип II объем до 1Гб (считыватель карт устанавливается по умолчанию) |
| Подсветка | дисплей + сетка нитей + клавиатура |
| Рабочая температура | -20°...+50° |
| Время работы от одного аккумулятора | около 4 часов |
| Время заряда одного аккумулятора, часов | 4 часа |
| Вес, кг | 7,7 кг |
| Гарантийный срок | 3 года |

Стандартный комплект: Электронный тахеометр Sokkia SET 550RX на трегере, Li-Ion аккумулятор (Li-Ion аккумулятор) - 2 шт., зарядное устройство, юстировочные инструменты, буссоль, руководство пользователя на русском языке, Футляр, плечевые ремни, программа для обмена данными с ПК, свидетельство о поверке.