УТВЕРЖДАЮ:

ОАО «Теплосеть»

Генеральный директор

________________ /Д.В.  Новичков /

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку рабочего  проекта консервации  котельной «Комитетский лес»

ОАО «Теплосеть»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| 1.Общие данные |
| 1.1. | Наименование проектируемого объекта | Котельная «Комитетский лес»., по адресу М.О г. Королев, мкр. Болшево, ул. Комитетский лес д.3в |
| 1.2. | Основание для проектирования | Распоряжение ген. директора |
| 1.3. | Адрес Заказчика, контактные телефоны | 41070, Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ, дом 2А Тел. (495) 511-71-96, факс (495) 512-00-67 адрес элю почты teploset_korolev@mail.ru |
| 1.4. | Вид строительства | Консервация |
| 1.5. | Применение типовых проектов | Индивидуальный проект |
| 1.6. | Стадийность проектирования | Одностадийное, рабочий проект |
| 1.7. | Этапность строительства | Один этап |
| 1.8. | Объемы проектирования | Консервация опасного производственного объекта |
| 1.10 | Сроки начала и окончания проектирования. | 01.04.2016 30.04.2016 |
| 1.11 | Назначение котельной | Отопление и горячее водоснабжение объектов жилищно-коммунального сектора |
| 1.12 | Здание котельной | Существующее. Размерами в плане 13,0х37,0м |
| 1.13 | Основное топливо | Природный газ Рмакс=0,6МПа на вводе в котельную |
| 1.14 | Резервное топливо | Нет |
| 1.15 | Аварийное топливо | Нет |
| 1.16 | Кислотное хозяйство | В наличии |
| 2.Основные требования к проектным решениям. |
| 2.1 | Границы проектирования | В границах ограждения площадки котельной, в соответстви требованиями «Ростехнадзора» к консервации котельной. |
| 2.2 | Архитектурно-строительные решения | Существующее здание котеьной из силикатного кирпича размером 37х13м в плане. Административо- производственное здание 2004г постройки. |
| 2.3 | Оборудование котельной | Котлы – ТВГ-4Р -2 шт |
|  |  | Горелки: щелевые подовые газовые горелки - 16шт. |
|  |  | Насосы – согласно проекту |
|  |  | ГРУ с регулятором давления РДУК-2-50/35– 1 шт. |
|  |  | Баки запаса горячей воды V= 100м3 – 2шт, V= 200м3 – 1шт, |
|  |  | Трубопровод горячей воды IV категории |
|  |  | Кирпичная дымовая Н=29,2 м, Dосн=3,0м |
| 2.4 | Оборудование склада серной кислоты | Емкость ГЭЭ-1-1-1-10-0,6-2000-У V=10м3 – 2 ед. |
|  |  | Бак мерник V = 0,24 м3 – 1 шт. |
|  |  | Трубопровод транспортирования концентрированной серной кислоты Ду25, 57 протяженностью 13,5м. |
| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. Исходные данные для проектирования |
| 3.1 | Сведения, передаваемые заказчиком | Свидетельство о регистрации ОПО |
|  |  | Сведения, характеризующие опасный производственный объект |
|  |  | Экспертиза газового оборудования котельной и ГРУ |
|  |  | Ситуационный план с указанием котельной |
|  |  | Проект котельной |
|  |  | Генеральный план котельной с указанием отключающих камер тепловой сети и колодцев с задвижкой газопровода. Место расположения склада серной кислоты |
| 3.2 | Срок консервации | 20 лет |
| 4. Особые условия. |
| 4.1 | Согласование проекта | Провести экспертизу промышленной безопасности проекта. Согласование и регистрацию проектной документации производит Исполнитель при участии Заказчика. |
| 4.2 | Количество экземпляров проекта | Четыре комплекта рабочей документации на бумажном носителе. Один экземпляр на электронном носителе - компакт-диске (формат «pdf»). |
| 4.3 | Дополнительные согласования | Все решения, принимаемые в процессе проектирования, отличные от данного задания, согласовываются с Заказчиком и оформляются отдельным протоколом. |
| 4.4 | Перечень исключений | Иные разделы, необходимость которых может возникнуть, кроме разделов указанных в п.1.8 |
| 4.5 | Прочие требования | Проектом консервации предусмотреть мероприятия по переводу присоединенной нагрузки абонентов котельной «Комитететский лес» на котельную «Новые Подлипки» по адресу: г.о. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, дом. 24. |