Приложение № 1

К Документации и Извещению по открытому запросу предложений №00004-ЗП

«УТВЕРЖДАЮ»                                                        				                                                                                Главный инженер

ОАО «Теплосеть»

_____________Бачаев Х.М.

«___»_____________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Вид работ: Прокладка тепловых трасс от ТК-616 по ул. Гагарина до ТК-1 по ул. Лермонтова, г. Королев. Выполнение всего объема работ будет выполняться в два этапа:

Первый этап: «Прокладка тепловых трасс от ТК-616 по ул. Гагарина до ТК-662 по ул. Пушкина»;

Второй этап: Прокладка тепловых трасс от ТК-662 по ул. Пушкина до ТК-1 по ул. Лермонтова».

2. Объем выполняемых работ: в соответствии с ведомостями объемов работ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ

«Прокладка тепловых трасс от ТК-616 по ул. Гагарина до ТК-662 по ул. Пушкина».

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ | ед. изм. | кол-во | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал | м куб. | 929,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с вывозом на временное хранение до 4км | м куб. | 1 394,1 | Предусмотреть подвешивание пересекаемых подземных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта с вывозом до 15км | м куб. | 277,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доработка грунта вручную | м куб. | 432,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта во временном отвале | м куб. | 1 394,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подвешивание коммуникаций (кабели в коробе, 15 мест,сечение короба до 0,1м кв. ) | м короба | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обратная засыпка до натурных отметок грунтом из отвала и временного хранения с уплотнением | м куб. | 2 124,4 | Предусмотреть затраты на привоз грунта со склада временного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух | м куб. | 199,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Планировка территории мех. способом | м кв. | 3 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Планировка территории ручным способом | м кв. | 192,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка футляров под газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=200мм | п.м. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=250мм | п.м. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=300мм | п.м. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка асфальтобетонных оснований | м куб. | 30,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий, бортовых камней. | м кв. | 180,0 | Бортовые камни на щебеночном основании 86 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка брусчатки на цем.песч.основании 50мм | м кв. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка щебеночных оснований | м куб. | 78,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка участка от мусора | м кв. | 233,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж ограждений из сетки | м | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Валка деревьевбез корня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр ствола до 16см | шт. | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр ствола до 36см | шт. | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Корчевка пней | шт. | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перенос индивидуальных металлических гаражей | шт. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разборка кирпичных камер | м куб. | 489,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж плит перекрытия | шт. | 201,0 | Сб.конструкции (S до 5м кв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж трубопроводов и компенсаторов теплотрасс с разборкой изоляции с повышенной влажностью | п.м. | 1 144,0 | П-образные компенсаторы-8 шт. Водоотлив из траншей 1160 м куб. Изоляция из минеральной ваты 479,6м кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Демонтаж запорной араматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д=300мм | шт. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д=200мм | шт. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д=150мм | шт. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д=100мм | шт. | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д=50мм | шт. | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Погрузка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированные трубы металлические | т | 76,2 | С использованием автопогрузчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 545,51 | Вручную 7,49 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Перевозка мусора до 20км | т | 621,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция, строительство камер и сбросных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство основания песчаного | м куб. | 13,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков(9камер и 2 смотровые) | м куб. | 179,96 | Железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый 150(12,5), фр.40мм | м куб. | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каркас А- II, D=более 50мм | т | 1,0288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст.швелерная 18ПС №30-40 | т | 1,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арматурная сталь А- I, D=16-18мм | т | 0,0276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люки чуг.средние (В125)-2,5-59,D=590мм, Н=85мм | шт. | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 24.4.6. | шт. | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 12.4.6. | шт. | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 9.4.6. | шт. | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 24.4.3. | шт. | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 12.4.3. | шт. | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 9.4.3. | шт. | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий для колодцев КЦП 1-20-2 | шт. | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий кналов и камер 2000*500*160мм | шт. | 29,0 | Марка В16-В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий кналов и камер 1600*500*120мм | шт. | 4,0 | Марка В12-В10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий кналов и камер 1400*1000*100мм | шт. | 1,0 | Марка В10-В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий кналов и камер 1150*1000*90мм | шт. | 2,0 | Марка В8-В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий кналов и камер 9500*500*70мм | шт. | 1,0 | Марка В6-В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий кналов и камер 4900*1000*360мм | шт. | 4,0 | Марка ВПН49,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки фундаментные 36860*470*380мм | шт. | 10,0 | Марка БФ-47-В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки фундаментные 5260*470*380мм | шт. | 2,0 | Марка БФ-53-В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балки фундаментные 3460*470*380мм | шт. | 4,0 | Марка БФ-35-В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | м куб. | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство проходных каналов (Кладка стен) | м куб. | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор цементно-известковый (марка 100) | м куб. | 3,7347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирпич керамический рядовой | шт. | 7 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арматурная сталь А- I, D=16-18мм | т | 0,2712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытия | шт. | 8,00 | Марка ВП 22-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж лестниц | т | 1,0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Болты оцинкованные 6мм | кг | 4,3075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементыь констр. г/к профиль Ед.0,05-0,1 | т | 1,0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство приямков с арматурой и решетками | м куб. | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор цементно-известковый (марка 100) | м куб. | 0,2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирпич керамический рядовой, М-100 | шт. | 484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арматурная сталь А- I, D=16-18мм | т | 0,0185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решетки для приямков | т | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство непроходного канала из сборного железобетона | м куб. | 330,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство песчаного основания | м куб. | 146,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Растворы цементные М-50,ПК | м куб. | 12,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лотки каналов для укоммуникаций | м куб. | 271,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытия | шт. | 196,000 | Марка ВП22-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Укладка стальных труб. Д=150мм между камерами и колодцами. | м | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство круглых сборных ж/б колодцев Д=1500мм | м куб. | 5,662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кольца смотровые Д=1500мм высота 60см | шт. | 15,000 | Марка КС 15-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытия КЦП 1-20-2 | шт. | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты опорные ОП-7 | м куб. | 1,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы г/к профили Ед.0,05-0,1 | т | 0,0654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крышки ПН-15 | шт. | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка футляров-гильз Д=800мм с пробивкой отверстий (18 отв.) | м | 9,00 | Трубы Ст.н/диам.820мм т/стенки 12,0 Кл. пр. к 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесканальная прокладка трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство песчаного основания | м куб. | 57,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов в ППУ изоляции Р=1,6атм Т=150 град., Д=530мм, толщина стенки 12мм | м | 116,00 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков | шт. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ эл-ов с кабелем вывода L=2.2м Д=530/710мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ эл-ов с кабелем вывода L=1м Д=530/710мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ опор неподвижных | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бетонирование неподвижных опор | м куб. | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство П-образных компенсаторов Д=500мм | шт. | 2,00 | Трубы в ППУ об-ке,ст.н/диам.530мм т/стенки 12,0 Р=1,6МПа,Т=150 град. 19метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=530/710 | шт. | 8,00 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков Д=530мм | шт. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство решетчатых конструкций | т | 2,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы электросварные Н\Д 720мм т/ст 5мм | м | 31,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скобы С-30-40 т/ст 4мм | шт. | 122,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона под скользящие опры. | м куб. | 19,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подушки опорные ОПТ-5 | шт. | 122,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Бесканальная прокладка трубопроводов в ППУ изоляции Р=1,6атм Т=150 град., Д=530мм, толщина стенки 12мм | м | 978,00 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков Д=530мм | шт. | 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ эл-ов с кабелем вывода L=1м Д=530/710мм | шт. | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ эл-ов с кабелем вывода L=2.2м Д=530/710мм | шт. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ опор неподвижных | шт. | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство П-образных компенсаторов Д=500мм | шт. | 2,00 | Трубы в ППУ об-ке,ст.н/диам.530мм т/стенки 12,0 Р=1,6МПа,Т=150 град. 57м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=530/710 | шт. | 24,00 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков Д=530мм | шт. | 48,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прокладка футляров Д=1000мм (под дорогой) | м | 38,000 | Метод микротоннелирования. Трубы эл.сварные н/диам.1020мм т/ст не менее 7мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство решетчатых конструкций | т | 0,3296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы электросварные Н\Д 720мм т/ст 5мм | м | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скобы С-30-40 т/ст 4мм | шт. | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона под скользящие опры. | м куб. | 1,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подушки опорные ОПТ-5 | шт. | 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Протаскивание в футляр стальных труб в ППУ об-ке Д=530мм т/ст 12мм | м | 38,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ эл-тов с кабелем вывода L=1,0м Д=530/710мм | шт. | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов в ППУ изоляции в проходном канале (Трубы ст. ППУ изоляция в ПЭ оболочке Д=530мм т/ст 12мм Р=1,6МПа, Т=150град.) | м | 24,000 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков Д=530мм | шт. | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка фасонных частей Д=300-800мм | т | 4,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=530/710 | шт. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы гнутые 90 град Д=530мм | шт. | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Устройство изоляции открытых частей(3слоя) | м куб. | 13,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты П-45 пеноплэкс | м куб. | 14,2657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Укладка стальных гильз для труб в ППУ изоляции через стенки камер | м | 19,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стеновой ввод Д=750мм | шт. | 38,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов в ППУ изоляции в непроходном канале |  |  | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Д=80мм | м | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы ст.в ППУ об-ке Д=89мм, т/ст 3,5мм Т=150град. Р=1,6МПа | м | 4,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков Д=89мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ эл-ов с кабелем вывода L=1м Д=89/160мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Д=100мм | м | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы ст.в ППУ об-ке Д=108мм, т/ст 4мм, Т=150град. Р=1,6МПа | м | 4,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков Д=108мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка стальных бесшовных горячедеформированных труб со снятой фаской марок 15,20,25 в камерах |  |  | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=57мм толщ.=4,5мм | м | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=89мм толщ.=4,5мм | м | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=108мм толщ.=5мм | м | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прокладка стальных бесшовных горячедеформированных труб со снятой фаской марок 15,20,25 в проходных каналах |  |  | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Д=133мм толщ.ст.= 5мм | м | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Д=325мм толщ.ст.=8,5мм | м | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Д=530мм толщ.ст.=9мм | м | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка фасонных частей Д=100-250мм | т | 0,8638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переходы эксцентрические Д=530(8)*325(8) | шт. | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=57мм 90 град.т/ст.=5мм | шт. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=89мм 90 град.т/ст.=6мм | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=108мм 90 град.т/ст.6мм | шт. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=133мм 90 град. т/ст.=6мм | шт. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=159мм 90 град.т/ст.=6мм | шт. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы 90град. Ст.15*15М на Ру до 16МПа Д=57мм, т/ст.=5мм | шт. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы 90град. Ст.15*15М на Ру до 16МПа Д=89мм, т/ст.=6мм | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы 90град. Ст.15*15М на Ру до 16МПа Д=108мм, т/ст.=6мм | шт. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пробивка в бетонных стенах отверстий S=до 100 см кв. | шт. | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Укладка стальных гильз для труб в ППУ изоляции через стенки камер Д=150мм | м | 16,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стеновой ввод Д=159мм | шт. | 12,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Укладка стальных гильз для труб в ППУ изоляции через стенки камер Д=200мм | м | 9,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стеновой ввод Д=219мм | шт. | 27,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Укладка стальных гильз для труб в ППУ изоляции через стенки камер Д=300мм | м | 6,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стеновой ввод Д=273мм | шт. | 12,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Укладка стальных гильз для труб в ППУ изоляции через стенки камер Д=400мм | м | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стеновой ввод Д=426мм | шт. | 4,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Укладка стальных гильз для труб в ППУ изоляции через стенки камер Д=500мм | м | 1,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стеновой ввод Д=530мм | шт. | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Огрунтовка мет. Пов. 2 слоя лаком БТ-577(в камерах) | м кв. | 85,7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Изоляция матами из стекл.штапельного волокна (в камерах) | м куб. | 5,1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Обертывание рулонными материалами (в камерах) | м кв. | 120,3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж арматуры в камерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка клапанов обратных,поворотных,однодисковых 19Ч21БР, Р=1,6атм, Д=80мм | шт. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка ст. задвижек, клапанов для горячей воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN25 BALLOMAX,D=50mm | шт. | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN25 BALLOMAX,D=80mm | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN25 BALLOMAX,D=100mm | шт. | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN25 BALLOMAX,D=125mm | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN25 BALLOMAX,D=300mm | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN25 BALLOMAX,D=400mm | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа, D=50mm | шт. | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа, D=80mm | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа, D=100mm | шт. | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа,D=125mm | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа,D=300mm | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа,D=400mm | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=1,0 МПа,D=50mm | шт. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки 30С941НЖ,фланцевые Р=2,5 МПа Д=500мм | шт. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка бобышек, штуцеров | шт. | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка манометров, термометров | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометры, кл.точности 1,5,МП-3У-16 с резьб.соедин. С трехходовым краном 11П18ПКРУ16 | компл. | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термометр биметаллический1 показывающий тбп длина штока до 50ММ, до 250 град. с гильзой (кл.точн.1,5) | компл. | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Врезки в трубопроводы в действующей магистрали с изоляцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=57мм/57 | врезка | 2,00 | Изоляция ППУ с кабелем вывода L=1,0 Д=57/125мм -12 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=57мм/108 | врезка | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=57мм/530 | врезка | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=89мм/530 | врезка | 2,00 | Изоляция ППУ с кабелем вывода L=1,0 Д=89/160 мм -2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=108мм/530 | врезка | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=108мм/108 | врезка | 6,00 | Изоляция ППУ с кабелем вывода L=1,0 Д=108/108мм -12 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=133мм/530 | врезка | 2,00 | Изоляция ППУ с кабелем вывода L=1,0 Д=133/225мм -2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=325мм/530 | врезка | 2,00 | Изоляция ППУ с кабелем вывода L=1,0 Д=325/450мм -4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединение трубопровода Р=2,5 Мпа к действ. Магистрали Днар.=530мм/530 | прис. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж системы ОДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж коробок кабельн. Прим.(342*322*100мм) | шт. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Терминал системы ОДК концевой | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Терминал системы ОДК промежуточный | шт. | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детектор | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обвязка руковом метал.Д=15мм | м | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компл.удлин.3-х жильного кабеля вывода | компл. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Присоединение к приборам электрических проводов с изоляцией в местах стыков | конц.жил | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПЭ Д=6-10 мм(изоляция соединения) | м | 53,76 | 224 стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пайка присоединений | конц.жил | 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контроль изоляции | схема | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прокладка байпаса ГВС переносного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка заглушек Д=219мм Р=10МПа, т/стенки 8,0мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка задвижек или клапанов для горячей воды, вентилей и клапанов обратных муфтовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки 30С927НЖ,фланцевые Р=2,5 МПа Д=200мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый ручной фланцевый для воды и пара 11С67П Р=1,6МПа Д=80мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый для воды и пара 11Б27П1, Р=1,6МПа Д=25мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наземная прокладка трубопроводов Русл.=1,6МПа Т=150град.Д=200мм | м | 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы бесшовные г.д. н/диаметр 219мм, т/стенки 6мм | м | 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подушки опорные опт-5 | шт. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж наземного трубопровода | м | 286,00 | Перенос далее по трассе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж запорной арматуры |  |  | Перенос далее по трассе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заглушек Д=219мм Р=10МПа, т/стенки 8,0мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки 30С927НЖ,фланцевые Р=2,5 МПа Д=200мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый ручной фланцевый для воды и пара 11С67П Р=1,6МПа Д=80мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый для воды и пара 11Б27П1, Р=1,6МПа Д=25мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 участок байпаса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка заглушек Д=219мм Р=10МПа, т/стенки 8,0мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка задвижек или клапанов для горячей воды, вентилей и клапанов обратных муфтовых(перенос далее по трасе трижды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки 30С927НЖ,фланцевые Р=2,5 МПа Д=200мм | шт. | 4,00 | Без стоимости материалла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый ручной фланцевый для воды и пара 11С67П Р=1,6МПа Д=80мм | шт. | 4,00 | Без стоимости материалла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый для воды и пара 11Б27П1, Р=1,6МПа Д=25мм | шт. | 4,00 | Без стоимости материалла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наземная прокладка трубопроводов Русл.=1,6МПа Т=150град.Д=200мм (перенос далее по трассе трижды) | м | 286,00 | Без стоимости материалла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж наземного трубопровода(по трассе трижды) | м | 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Демонтаж запорной арматуры(по трассе трижды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заглушек Д=219мм Р=10МПа, т/стенки 8,0мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки 30С927НЖ,фланцевые Р=2,5 МПа Д=200мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый ручной фланцевый для воды и пара 11С67П Р=1,6МПа Д=80мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый для воды и пара 11Б27П1, Р=1,6МПа Д=25мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Восстановление элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающих слоев из песка | м куб. | 31,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство выравнивающих слоев из щебня | м куб. | 46,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей типа АБВ плотность кам. мат.2,5-2,9 толщ 8см | м кв. | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой смеси толщ.5 см. | м кв. | 207,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка бетонных вибропресованных бортовых камней БР 100.20.8. разм.1000*200*80мм серые | м | 86,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство парапета (Ст.шаг стоек 3м) | м | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка ж/б оград из панелей | м | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка мет. Оград по ж/б столбам из сетки, Н=1,7м | м | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка посадочных ям для деревьев и кустарников | шт. | 26,00 | 0,2*0,15м и 0,25*0,2м с добавлением раст.грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Посадка деревьев | шт. | 26,00 | Береза,ива,рябина,тополь,черемуха,яблоня , размер 1,3*1,3*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство газона партерного с внесением растительного слоя земли | м кв. | 115,00 | Газон партерный мавританский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

«Прокладка тепловых трасс от ТК-662 по ул. Пушкина до ТК-1 по ул. Лермонтова»

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ | ед. изм. | кол-во | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал | м куб. | 653,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с вывозом на временное хранение до 4км | м куб. | 1 640,9 | Предусмотреть подвешивание пересекаемых подземных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка грунта с вывозом до 15км | м куб. | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подвешивание коммуникаций (кабели в коробе, 3 места,сечение короба до 0,1м кв. ) | м короба | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта во временном отвале | м куб. | 1 640,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обратная засыпка до натурных отметок грунтом из отвала и временного хранения с уплотнением | м куб. | 2 138,7 | Предусмотреть затраты на привоз грунта со склада временного хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух | м куб. | 101,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировка территории ручным способом | м кв. | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Планировка территории мех. Способом | м кв. | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прокладка футляров под газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=150мм | п.м. | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=250мм | п.м. | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=300мм | п.м. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=350мм | п.м. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка асфальтобетонных оснований | м куб. | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонных покрытий, бортовых камней. | м кв. | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка бортовых камней | м | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разборка щебеночных оснований | м куб. | 77,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разборка кирпичных камер | м куб. | 206,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Демонтаж плит перекрытия сб.констр. | шт. | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводов и компенсаторов теплотрасс с разборкой изоляции с повышенной влажностью | п.м. | 979,0 | Разборка изоляции 194,83 м кв. Водоотлив 52,9 м куб. П-образные компенсаторы - 10шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж запорной араматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д= 300мм | шт. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д=133 мм | шт. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д=100 мм | шт. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки Д=50 мм | шт. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Погрузка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированные трубы металлические | т | 48,3 | С использованием автопогрузчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 492,753 | Вручную 0,11 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевозка мусора до 20км | т | 541,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция, строительство камер и сбросных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция 3-х камер с увеличением объема | м куб. | 27,1 | Железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство основания песчаного | м куб. | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетон тяжелый 150(12,5), фр.40мм | м куб. | 3,0676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каркас А- II, D=более 50мм | т | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ст.швелерная 18ПС №30-40 | т | 0,1666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люки чуг.средние (В125)-2,5-59,D=590мм, Н=85мм | шт. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий ДП-11У 3850*1800*300 | м куб. | 4,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 24.4.6. | шт. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 12.4.6. | шт. | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блоки ФБС 9.4.6. | шт. | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытий для колодцев КЦП 1-20-2 | шт. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | т | 0,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка футляров-гильз Д=700мм | п.м. | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка отверстий в бетонных стенах | шт. | 12,0 | Толщ.=100мм, площадь 100см кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство прямоугольных кирпичных колодцев для обслуживания сальников | м куб. | 26,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор цементно-известковый (м.100) | м куб. | 2,6911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытия камер ВП 34-12 | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытия камер ВП 31-12 | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытия камер ВП 34-18 с отв.для люка | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люки чуг.тяжелые | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы констр. г/к профиль Ед.0,05-0,1(лестницы) | т | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Болты стр.оцинк. с шайбами Д=6мм | кг | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство приямков с арматурой и решетками | м куб. | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раствор цементно-известковый (м.100) | м куб. | 0,2616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирпич керамический рядовой, М-100 | шт. | 496,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арматурная сталь А- I, D=16-18мм | т | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решетки для приямков | т | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укладка стальных труб. Д=150мм между камерами и колодцами. | м | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство круглых сборных ж/б колодцев Д=1500мм | м куб. | 5,662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кольца смотр. Д=1500мм Н=60см | шт. | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты перекрытия КЦП 1-20-2 | шт. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плиты опорные ОП-7 | м куб. | 0,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крышки ПН-15 | шт. | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы констр. г/к профиль Ед.0,05-0,1(лестницы) | т | 0,114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство непроходного канала из сборного железобетона | м куб. | 330,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бесканальная прокладка трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство решетчатых конструкций | т | 2,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы св.н/д=720мм т/ст. 5мм | м | 26,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скобы С-30-40 толщ. 4мм | шт. | 98,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона под скользящие опры. | м куб. | 16,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подушки опорные опт-5 | шт. | 98,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов в ППУ изоляции Р=1,6атм Т=150 град. в непроходном канале, Д=530мм, толщина стенки 12мм | м | 979,00 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков | шт. | 208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ эл-ов с кабелем вывода L=1м Д=530/710мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ эл-ов с кабелем вывода L=2.2м Д=530/710мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция ППУ опор неподвижных | шт. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бетонирование неподвижных опор | м куб. | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж стальных конструкций(направляющие под компенсаторы) | т | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка сальниковых компенсаторов труб Д=500мм | шт. | 8,00 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсаторы сальниковые Дтруб =500мм | шт. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект МФЛ-1000С для изоляциии стыков | шт. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция лент.усил.типа | м | 26,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка фасонных частей Д=300-800мм | т | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=530/710 | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы гнутые 90 град Д=530мм | шт. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство изоляции открытых частей | м куб. | 2,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов в ППУ изоляции в камерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=57мм/3,5мм | м | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=108мм/4мм | м | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка стальных бесшовных горячекатанных труб в камерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=108мм толщ.=5мм | м | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=159мм толщ.=6мм | м | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=426мм толщ.=9мм | м | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка фасонных частей Д=100-250мм | т | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=57мм/5мм 90 град. | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=108мм/6мм 90 град. | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=133мм/5мм 90 град. | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отводы Д=159мм/6мм 90 град. | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Укладка стальных гильз для труб в ППУ изоляции через стенки камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробивка отверстий в бетонных стенах | шт. | 12,00 | Толщ.=100мм, площадь 100см кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=159мм толщ.=5мм/ 2 стен.ввода | м | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=219мм толщ.=5мм/2 стен.ввода | м | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д=820мм толщ.10мм/8 стен.ввода | м | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Монтаж арматуры в камерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка клапанов обратных,поворотных,однодисковых 19Ч21БР, Р=1,6атм, Д=50мм | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка ст. задвижек, клапанов для горячей воды и пара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN40 BALLOMAX,D=25mm | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=4,0 МПа, D=25mm | компл. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=4,0 МПа,D=50mm | компл. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN25 BALLOMAX,D=100mm | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа, D=100mm | шт. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краны ,PN25 BALLOMAX,D=125mm | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа,D=125mm | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки 30С941НЖ,фланцевые Р=2,5 МПа Д=500мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка фланцевых соединений на ст.трубопроводах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа,D=150mm | компл. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фланцы ответные приварные ВСТ3СП, Р=2,5 МПа,D=500mm | компл. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бобышки,штуцеры Р=10МПа | шт. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка манометров, термометров | шт. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометры, кл.точности 1,5,МП-3У-16 с резьб.соедин. С трехходовым краном 11П18ПКРУ16 | компл. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термометр биметаллический1 показывающий тбп длина штока до 50ММ, до 250 град. с гильзой (кл.точн.1,5) | компл. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Врезки в трубопроводы в действующей магистрали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=25мм/133 | врезка | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=108мм/108 | врезка | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=108мм/530 | врезка | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=133мм/530 | врезка | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=2,5 МПа нар.диаметр врезаемой трубы Д=159мм/530 | врезка | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединение трубопровода Р=2,5 Мпа к действ. Магистрали Днар.=50мм/530 | прис. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство изоляции,огрунтовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка лаком БТ-577 | м кв. | 13,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция матами из стекл.штапельного волокна | м куб. | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обертывание рулонными материалами | м кв. | 20,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж системы ОДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж коробок кабельн. Прим. | шт. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Терминал системы ОДК концевой | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Терминал системы ОДК промежуточный | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детектор | шт. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обвязка руковом метал.Д=15мм | м | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компл.удлин.3-х жильного кабеля вывода | компл. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Присоединение к приборам электрических проводов с изоляцией в местах стыков | конц.жил | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПЭ Д=6-10мм | м | 53,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пайка присоединений | конц.жил | 672,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контроль изоляции | схема | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прокладка байпаса ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка заглушек Д=219мм Р=10МПа, т/стенки 8,0мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка задвижек или клапанов для горячей воды | шт. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки 30С927НЖ,фланцевые Р=2,5 МПа Д=200мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый ручной фланцевый для воды и пара 11С67П Р=1,6МПа Д=80мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый для воды и пара 11Б27П1, Р=1,6МПа Д=25мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наземная прокладка трубопроводов Русл.=1,6МПа Т=150град.Д=200мм | м | 979,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы бесшовные г.д. н/диаметр 219мм, т/стенки 6мм | м | 979,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подушки опорные опт-5 | шт. | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж наземного трубопровода | м | 979,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж запорной арматуры | шт. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заглушек Д=219мм Р=10МПа, т/стенки 8,0мм | шт. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижки 30С927НЖ,фланцевые Р=2,5 МПа Д=200мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый ручной фланцевый для воды и пара 11С67П Р=1,6МПа Д=80мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый для воды и пара 11Б27П1, Р=1,6МПа Д=25мм | шт. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Восстановление элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство выравнивающих слоев из песка | м куб. | 51,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство выравнивающих слоев из щебня | м куб. | 77,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей типа АБВ плотность кам. мат.2,5-2,9 толщ 8см | м кв. | 514,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой смеси толщ.5 см. | м кв. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка бетонных вибропресованных бортовых камней БР 100.20.8. разм.1000*200*80мм серые | м | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Сроки и условия выполнения работ: Выполнение всего объёма работ силами Подрядчика, из материалов Подрядчика, в сроки c 01.09.2012г. до 30.09.2013г.,  на основании Технического задания (Приложение №1) и Сводного плана сетей (Приложение №2). Качество применяемых материалов и оборудования должны соответствовать сертификатам, стандартам, ТУ и требованиям энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Применяемые при капитальном ремонте материалы в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

# 4. Нормативные документы по выполнению работ:

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;

СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных поворотов трассы (самокомпенсация). Для предотвращения температурных удлинений трубопроводов и выхода из строя запорной арматуры, перед и за тепловыми камерами устанавливаются неподвижные опоры.

Для опорожнения трубопроводов тепловых сетей в верхних точках устанавливаются воздушники, в нижних – спускники, с выпуском в водосборный колодец.

Трубопроводы прокладываются на песчаной подушке толщиной не менее 150мм, песок обсыпки должен быть с коэффициентом фильтрации не менее 20 м/сут.

Тепло-гидроизоляцию стыков соединений выполнить с применением жидких компонентов и термоусадочных кожухов.

Теплоизолированные трубы должны поставляться с элементами сигнальной системы оперативного дистанционного контроля (СОДК).

Трубопроводы сетей теплоснабжения подземной прокладки запроектированы из стальных бесшовных труб с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001, с системой оперативного дистанционного контроля.

Стальные трубы должны соответствовать ГОСТ 8731-74, группы В из стали марки СТ20 по ГОСТ1050-74. Поставка труб должна производиться комплектно со всеми деталями.

5. Рекомендации по производству работ: Работы по прокладке тепловых сетей выполнять руководствуясь требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85, СНиП 111-4-80, СП-41-105-2002, «Правилами производства земляных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций в г. Москве», утвержденных постановлением Правительства Москвы 7 декабря 2004г.

Разрытие траншей для прокладки тепловых сетей разрешается только после получения ордера на производство земляных работ. До начала земляных работ необходимо вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций для уточнения места расположения принадлежащих им коммуникаций и получения указаний в письменном виде для обеспечения их сохранности.

До производства работ по монтажу трубопроводов и строительных конструкций произвести:

-отчистку охранной зоны тепловых сетей (в соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ №197 от 17 августа 1992 года «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей») от предметов, препятствующих ведению работ;

-демонтаж существующей теплотрассы, трассы ГВС и непроходных каналов.

При проведении капитального ремонта тепловых сетей следует принимать меры по сохранности:

-существующих подземных коммуникаций, осуществляя их ограждение деревянными коробами с последующей подвеской;

-существующих зеленых насаждений, находящихся вблизи охранной зоны тепловых сетей, осуществляя их ограждение деревянными коробами.

Вертикальная планировка по трассе теплосети должна быть выполнена до сдачи сети в эксплуатацию.

Люки смотровых колодцев и камер на сетях должны быть установлены по планировочным отметкам. Вокруг люков должна быть выполнена асфальтовая или бетонная отмостка с уклоном от люков.

6. Монтаж трубопроводов: Монтаж трубопроводов теплосети должен производиться специализированными организациями,  имеющими лицензию на право строительства тепловых сетей и имеющими соответствующее оборудование.

Такелажные работы по разгрузке стальных труб в ППУ изоляции и укладка их в траншею должны производиться с помощью специальных строп, исключающих возможность повреждения полиэтиленовой оболочки.

При производстве сварочных работ торцы труб необходимо закрыть защитным экраном для защиты теплоизоляции и покровного слоя от повреждений.

Перед заделкой стыков необходимо проверить надежность соединений дистанционного контроля.

7. Вводы в здания и тепловые камеры: В местах пересечения стальных труб в ППУ изоляции со стенами зданий и тепловых камер должны быть установлены футляры. Зазоры между трубопроводами и футлярами должны заполняться смоляным канатом и обмазываться битумом. На вводах в здания должны устанавливаться концевые элементы с кабельным выводом.

8. Контроль сварных стыков и гидравлические испытания:

В целях проверки прочности и плотности стальных трубопроводов и их элементов, а также всех сварных соединений, после окончания монтажных работ следует произвести гидравлическое испытание трубопроводов на давление не ниже 1,25 рабочего давления, но менее 1,6 МПа в течение 10 минут (СНИП 3.05.03-85).

После проведения гидравлических испытаний необходимо произвести промывку трубопроводов.

9. Требования к качеству работ: Качество результатов работ должно соответствовать техническому заданию, требованиям норм и правил для данных видов работ (СНиПам, ГОСТам, ОСТам. СаНПиНам). Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество на все материалы и оборудование, обязательны.

10. Требования к безопасности выполнения работ: В работе соблюдать требования безопасности труда, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей и рабочих. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ. Для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться следующие мероприятия:

- к производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ, с обязательным занесением записи в журнал инструктажа, который необходимо предъявить Заказчику в первый день начала выполнения работ;

- все работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работы.

Монтаж и эксплуатация оборудования должны выполняться в соответствии с правилами безопасности, указанными в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. При отсутствии инструкции на участке строительства производить работы не разрешается.

11. Требования по выполнению сопутствующих работ: Обеспечить в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории. Уборка рабочих мест должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня. Строительный мусор складировать только в отведённом месте и вывозить регулярно, не создавать взрывопожарную ситуацию. Подрядчик сдаёт Заказчику документацию о сдаче металлолома в пункт приёма после демонтажа старой трассы.

12. Требования по объему гарантий качества работ: Стопроцентное качество на все виды работ, материалы и оборудование.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы  устанавливается продолжительностью в 60 месяцев с даты подписания сторонами акта ввода основного средства в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.