Приложение №1

к Договору №______ от __________________

Технические характеристики дымовой трубы и ее основные параметры

| Техническая характеристика |
| --- |
| Дата начала и окончания сооружения трубы |
| Земляные работы и свайное основание | 1972 г. |
| Фундамент | 1972 г. |
| Ствол трубы | 1973 г. |
| Химзащита по стволу | Отс. |
| Футеровка и теплоизоляция |  |
| Пароизоляция по футеровке | Отс. |
| Дата приемки |
| Фундамента | 1972 г. |
| Трубы | 1973 г. |
| Дата ввода трубы в эксплуатацию | 1973 г. |

| Техническая характеристика | Проектная | Фактическая |
| --- | --- | --- |
| Географический район по ветровой нагрузке согласно СНиП 2.01.07-85 | I | I |
| Сейсмичность района постройки | не более 6 баллов | не более 6 баллов |
| Вид топлива | Природный газ | Природный газ |
| Температура отводимых газов | min = °С, mах = °С | min= 149°С, mах = 220°С |
| Коэффициент избытка воздуха | — | 1,65-1,37 |
| Температура точки росы, °С | Не менее 60°С | 60°С |
| Характеристика грунта | Однородные непросадочные грунты |
| Фундамент |
| Наружный размер плиты фундамента | — | Ø7.5м |
| Толщина плиты фундамента | ... | ... |
| Высота цоколя от земли | ... | 1.4м |
| Материал | Бетон М-200 |
| Глубина заложения | — | -3.85м |
| Проем под газоход (кол-во, отметка расположения, сечение) | — | Один проем на отм. -1.3м, 1.25x1.25м |
| Ствол |
| Высота, | — | H = 22.0м |
| Внутренней диаметр устья | --- | Ø 1.10м |
| Внутренней диаметр основания | — | Ø 1.90м |
| Наружный диаметр устья | ... | Ø 1.60м |
| Наружный диаметр основания | ... | Ø 3.50м |
| Класс (марка) материал (кирпич, бетон, металла) | кирпич глиняный М-100 |
| Количество звеньев в чугунном оголовке | — | Отс. |
| Футеровка ствола трубы |
| Общая высота от отм. до отм. | — | От -1,3м до + 15,3 м |
| Материал | — | Кирпич М-100 |
| Теплоизоляционная прослойка между стволом трубы и футеровкой | — | Невентилируемый воздушный зазор 50мм |
| Внутренний газоотводящий ствол |
| не предусмотрен |
| Металлоконструкции трубы |
| Количество »молниеприемников молниеотводов электродов заземляющего контура |  | Один. Токоотводящий канат, два |
| Светофорные площадки (отм., кол-во) | — | Отс. |
| Ходовые скобы (от отметки до отметки) | — | от +2.6 м до + 21.7м |
| Ограждение ходовых скоб | — | Отс. |
| Стяжные кольца | — | 15 шт. |
| Световое ограждение | — | Отс. |
| Антикоррозийная защита | — | Имеется |
| .Антенны сотовой связи (кол-во, отм.) | — | Отс. |
| Состояние трубы (в момент обследования) |
| Отклонение оси от вертикали | — | 28.4 мм |
| Направление наклона | — | ЮВ |
| Конденсатосборник | — | Отс. |
| Места для установки датчиков КИП в трубе | — | Отс. |
| Датчики КИП в стволе трубы | — | Отс. |

Сокращения, применяемые в таблице:

Отс. – отсутствует                                                   Д.т. - дымовая труба

отм. - отметка (за отметку 0 м принят уровень земли), ЮВ - юго-восток