Приложение № 2

к Документации и Извещению по ЗП №00005-ЗП

«УТВЕРЖДАЮ»                                                        				                                                                                Главный инженер

ОАО «Теплосеть»

_____________Бачаев Х.М.

«___»_____________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Вид работ: Проведение ремонтно-восстановительных работ дымовой трубы Н=22м, по адресу: М.О., г. Королев, котельная «Суворовская».

2. Объем выполняемых работ:

-  Восстановить бетонную стяжку оголовка;

- Заменить молниеприемник;

- Расшить трещины и инъецировать их цементно-песчаным раствором;

- Выполнить торкретирование кладки внутри ствола трубы от отм. +15,3м до отм. +22,0м;

- Выполнить ремонт по заделке ниш и отверстий в футеровке по всей высоте ствола.

- Произвести окраску трубы эмалью ОС-12-03(Технические характеристики  Приложение №3) , в два цвета (красный и белый), предназначенной для антикоррозионной защиты металлических конструкций, промышленного оборудования, фасадов зданий и сооружений, железобетонной арматуры.

3. Сроки и условия выполнения работ: Выполнение всего объёма работ силами Подрядчика, из материалов Подрядчика, в течение 15(пятнадцати) календарных дней с момента частичной оплаты в размере 30(тридцати)%, согласно договора.

4. Требования к качеству работ: Качество результатов работ должно соответствовать техническому заданию, требованиям норм и правил для данных видов работ. Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и международным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Применяемые при ремонте материалы в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком в письменном виде. Сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество на все материалы и оборудование, обязательны.

5. Требования к безопасности выполнения работ: В работе соблюдать требования безопасности труда, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности во время выполнения подрядных работ, обеспечить безопасность людей и рабочих. Ограничить доступ посторонних лиц в зону выполнения работ. Для обеспечения безопасного производства работ должны выполняться следующие мероприятия:

- к производству работ допускаются лица, имеющие специальную подготовку и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении данного вида работ, с обязательным занесением записи в журнал инструктажа, который необходимо предъявить Заказчику в первый день начала выполнения работ;

- все работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера.

6. Требования по выполнению сопутствующих работ: Обеспечить в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ и прилегающей к ней территории. Уборка рабочих мест должна проводиться ежедневно в конце рабочего дня. Строительный мусор складировать только в отведённом месте и вывозить регулярно, не создавать взрывопожарную ситуацию.

7. Требования по объему гарантий качества работ: Стопроцентное качество на все виды работ, материалы и оборудование.

8. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы  устанавливается продолжительностью в 24 месяца с даты подписания сторонами акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. По окончании ремонтно-восстановительных работ провести экспертизу дымовой трубы.

10. По окончании проведенных работ предоставить Заказчику «Акт выполненных работ» для представления в «Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору».