Приложение №1

к Документации и Извещению по открытому запросу предложений №00008-ЗП

и Договору №________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ОАО «Теплосеть»

_____________Х.М. Бачаев

« 17» декабря 2012 г.

Технические характеристики на

Емкость для хранения крепкой серной кислоты

| № п/п | Необходимые сведения | В аппарате |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика рабочей среды | Наименование | Кислота серная контактная техническая |
|  |  | Физическое состояние (газ, пар, жидкость) | жидкость |
|  |  | Состав, концентрация | 91 % |
|  |  | Плотность, кг/м3 | 1,82 кг/м3 |
|  |  | Склонность к кристаллизации (да, нет) | Да |
|  |  | Температура кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), (C | 279,6 ⁰С |
|  |  | Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ 12.1.004-76 | Взрывоопасность |
|  |  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 2-й класс |
| 2 | Рабочие параметры процесса | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 6 кгс/см2 |
|  |  | Рабочая температура, (C |  |
| 3 | Материал | Корпуса аппарата | металл |
|  |  | Деталей, соприкасающихся с рабочей средой (корпус, трубный пучок и т. д.) | металл |
|  |  | Деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка и т. д.) | металл |
| 4 | Тип опор | Лапы, стойки, седловые опоры (только для горизонтальных аппаратов) | Седловые опоры |
|  |  | Установка на бетонном основании или металлоконструкции (только для горизонтальных аппаратов) | На бетонном основании |
| 5 | Тип электродвигателя и напряжение (В) (для аппаратов с погружным насосом) |  |
| 6 | Необходимость приварки устройств для крепления теплоизоляции |  |
| 7 | Место установки аппарата (на открытой площадке, в отапливаемом помещении, неотапливаемом помещении) | В отапливаемом помещении |
| 8 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, (C | -25⁰С |
| 9 | Наличие секционного подогревателя | да |
| 10 | Номинальный объем, м3 | 10 м3 |