# Приложение № 2

# к Документации и Извещению по открытому запросу предложений №00008-ЗП

# к Договору №__________________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ОАО «Теплосеть»

_____________Х.М. Бачаев

« 17» декабря 2012 г.

# Технические характеристики

# на емкостное оборудование

Исполнение вертикальное.

- Рабочий (полезный) объем - 1,5 м3;

- Высота (длина) емкостей - 2100мм;

- Диаметр - 1000мм;

- Место установки (в помещении, снаружи)  -  в помещении;

- Материал для изготовления - сталь;

- Форма днищ (плоская, эллиптическая, коническая) - эллиптическая;

- Тип (стойки, лапы и т.д.) и количество опор - стойки , 3 опоры;

- Характеристика среды: наименование и процентный состав -	H2SO4  кислота серная , 91 % концентрации,  плотность 1,82 кг/м3;

- Вредность - взрывоопасность,

- Физическое состояние среды (газ, жидкость) - жидкость;

- Температура рабочая на входе -  -20 до +40⁰С, на выходе - -20 до +40⁰С;

- Давление рабочее кг с/см2  -   0,6 МПа ;

- Давление расчётное кг с/см2 - 0,08 МПа; (0,8 кгс/см2)

- Обходимость установки смотровых стекол, деталей для крепления изоляции и т.д.- тарировка емкости по объему в литрах, предусмотреть уровнемер;

- Дополнительные сведения и эскиз техпроекта с указанием расположения и диаметров всех штуцеров - эскиз – фотографии установленных баков.