Приложение № 1

К Документации и Извещению по открытому запросу предложений №00004

и к Договору №_________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АМКОДОР 702ЕА в базовом исполнении оснащается двухчелюстным ковшом.

| Базовый трактор | Беларус-92П |
| --- | --- |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 65 (88) при 2200 об/мин |
| Транспортная скорость, км/ч | 18 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6650 |
| Ширина, мм | 2400 |
| Высота, мм | 3800 |
| Длина в транспортном положении, мм | 7750 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2850 |
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Обозначение ковша | 702ЕА.02.16.000 |
| Вместимость ковша, м3 | 0.18 |
| Ширина ковша, мм | 610 |
| Глубина копания, мм | 4100 |
| Погрузочная высота, мм | 3500 |
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования в плане, град | 170 |
| ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вместимость ковша, м3 | 0.54 |
| Ширинарежущей кромки ковша, мм | 2000 |
| Высота разгрузки, мм | 3400*/2600 |
| Вылет кромки ковша, мм | 680* |

*) при раскрытой челюсти.