Приложение №1

к  Извещению и Документации по открытому запросу предложений №00005-ЗП

и к Договору №__________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВТОМОБИЛЯ ГАЗ 2705

(Цельнометаллическая Газель Бизнес 7-ми местная)

| Характеристики | Модели |
| --- | --- |
|  | ГАЗ 2705 |  |  |
| Общее описание транспортного средства | Автомобиль-фургон с двухдверным металлическим кузовом для перевозки багажа со сдвижной боковой и задними распашными дверями. |  |
| Колесная формула | 4×2 |  |  |
| Объем грузового пространства, м3 |  |  |  |
| Общее число мест | 7 |  |  |
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 |  |  |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.5 |  |  |
| Шины | 175 R 16, 185/175 R 16 |  |  |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. |
| Раздаточная коробка (для автомобилей типа 4×4) |  | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод. |  |
| Главная передача | Коническая, гипоидная. |
| Подвеска | Передняя | Зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами |
|  | Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Рулевое управление | С гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса |
| Тормозная система | Рабочая | Передние тормозные механизмы — дисковые, задние — барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре. |
|  | Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
|  | Стояночная | Тросовый, с приводом на тормозные механизмы задних колёс |

| Двигатель (марка, тип) | Cummins ISF 2.8 |
| --- | --- |
|  | четырехтактный дизель, с турбонаддувом и системой впрыска топлива Common Rail |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем, см3 | 2781 |
| - степень сжатия | 8,816,5 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. (мин-1) | 88.3/120 (3200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 297 (1600…2700) |
| Топливо | дизельное |
| Система питания | впрыск топлива под давлением |
| ТНВД (марка, тип) | Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S |
| Форсунки (марка, тип) | Bosch 0 445 |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | Holset HE211W |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | АК2705-1109010 с сухим бумажным элементом |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует 3221-1201008-50 с набивкой, резонаторно-расширительного типа |