Приложение №1

к  Извещению и Документации по открытому запросу предложений №00003-ЗП

и к Договору №__________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ЗАДВИЖКУ КЛИНОВУЮ

С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С64НЖ И 30С564НЖ

Материалы основных деталей задвижки:

1. Корпус Сталь 25Л…35Л

2. Крышка Сталь 25Л…35Л

3. Клин (диски) Сталь 20Х13

4. Шпиндель Сталь 20Х13

5. Гайка шпинделя Сталь 35

6. Гайка Углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5

по ГОСТ 1759.5-87

7. Шпилька, болт Углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5.6

по ГОСТ 1759.5-87

8. Болт откидной Сталь 35

9. Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо) Паронит ТРГ

10. Набивка сальника АГИ, ТРГ

11. Маховик Сталь 25Л

12. Наплавка на кольце в корпусе Сталь 07Х25Н13

13. Наплавка на клине Сталь 13Х25Т

14. Задвижка 30с564нж с механическим редуктором

15. Литье, производство и сборка РФ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА

САЛЬНИКОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

1. Компенсатор сальниковый односторонний Ду 500 мм Ру=2,5 МПа

ТС-579.00.000-13 (500-25-250)

Диаметр условный 500 мм

Давление условное 2,5 МПа

Компенсирующая способность 250 мм

Сборочные единицы

Корпус -1 шт Ст. 20

Патрубок в сборе -1 шт Ст.20

Детали

Шпилька -8 шт Ст.20

Пластина -8 шт Ст. 20

Стандартные изделия

Гайка М30-6Н.5  ГОСТ 5915-70-32 шт .

Материалы

Набивка скатанная марки АР25х25- 12,3 м

ГОСТ 5152-84

Шнур 2-2С Ду 25 мм ГОСТ 6467-79-3,7 м

2.  Компенсатор сальниковый двухсторонний  Ду 500 мм Ру=2,5 МПа

ТС-580.00.000-13 (500-25-250х2)

Диаметр условный 500 мм

Давление условное 2,5 МПа

Компенсирующая способность 250х2 мм

Сборочные единицы

Корпус -1 шт Ст. 20

Патрубок в сборе -2 шт Ст.20

Детали

Шпилька -16 шт Ст.20

Пластина -16 шт Ст. 20

Стандартные изделия

Гайка М30-6Н.5  ГОСТ 5915-70-64 шт .

Материалы

Набивка скатанная марки АР25х25- 24,6 м (18,5 кг)

ГОСТ 5152-84

Шнур 2-2С Ду 25 мм ГОСТ 6467-79-7,4 м (4,4 кг)

3. Компенсатор сальниковый двухсторонний  Ду 500 мм Ру=2,5 МПа

ТС-580.00.000-14 (500-25-450х2)

Диаметр условный 500 мм

Давление условное 2,5 МПа

Компенсирующая способность 450х2 мм

Сборочные единицы

Корпус -1 шт Ст. 20

Патрубок в сборе -2 шт Ст.20

Детали

Шпилька -16 шт Ст.20

Пластина -16 шт Ст. 20

Стандартные изделия

Гайка М30-6Н.5  ГОСТ 5915-70-64 шт .

Материалы

Набивка скатанная марки АР25х25- 24,6 м (18,5 кг)

ГОСТ 5152-84

Шнур 2-2С Ду 25 мм ГОСТ 6467-79-7,4 м (4,4 кг)