Приложение №1

к  Извещению и Документации по открытому запросу предложений №00006-ЗП

и к Договору №__________________

Технические характеристики

на выключатель автоматический

ВА55-43 345830; 20УХЛ-3.

| Номинальный ток выключателя, In, A | переменный | 1600; 20001) |
| --- | --- | --- |
|  | постоянный | 1600 |
| Номинальное напряжение главной цепи, В, не более | переменный | 660 |
|  | постоянный | 440 |
| Предельный ток селективности, кА (уставки срабатывания выключателей без выдержки времени) | переменный | 12,5 | 31 |
|  | постоянный | 9,6 | 57 |
| Предельная коммутационная способность, кА (действующее значение)2) | ~380 B | 135 | 80; 633) |
|  | ~660 B | 33,5 | 33,5 |
|  | -440 B | 160 | 100 |
| Количество циклов ВО | 6300 |
| Общее | с ручным приводом |  |
|  | с электромагнитным приводом |  |
| Под действием максимальных расцепителей | 25 |
| под нагрузкой | переменный, постоянный | 1250 |
| По способу установки | - | Стационарное и выдвижное |
| Способ монтажа | - | шина |
| 1) только стационарные, переднего присоединения для условий работы при температуре окружающего воздуха до плюс 40 оС; 2) значение ПКС при присоединении со стороны генератора к выводам подвижных контактов (2,4,6) должно быть не более 50% от указанной в таблице; 3) для выключателей с номинальным током 2000 А. |