«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть»

____________ Д.В. Новичков

«15» декабря 2014 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

# по открытому запросу предложений № 00025-ЗП

На право заключить договор

«На проведения режимно-наладочных испытаний котлов

в котельных ОАО «Теплосеть»».

Дата размещения на сайте: 17.12.2014г.

| Установленные требования к Участникам запроса предложений | 1. В открытом запросе предложений могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в РФ. 2. Специализированная наладочная организация (СНО) должна удовлетворять требованиям, установленным законодательством РФ и иметь Свидетельство (СРО) о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части наладочных работ паровых и водогрейных котлов Копию СРО предоставить. 3. Наладочные работы должны выполняться по программам и методикам, согласованным с Заказчиком. 4. Результаты работы, в которых отражаются итоги окончательной обработки материалов, примененные методики расчетов должны быть систематизированы в виде таблиц, графиков, режимных, оперативных, технологических карта также включать в себя: - расчет экономической эффективности выполненных работ (для действующего оборудования); - режимные карты работы основного, теплоутилизирующего и вспомогательного оборудования (в том числе для котельных - оборудования химводоподготовки) при работе на газе и резервном топливе, если его использование предусмотрено топливным режимом; - графики регулирования (производительности, подачи топлива, подачи воздуха, разрежения); - сведения о достигнутом наладкой коэффициенте полезного действия котлоагрегата, удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу выработанной тепловой энергии; - сведения (для котельных) о расходе тепла на собственные нужды, о количестве возвращаемого конденсата в котельную, средневзвешенном КПД котельной и удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу отпущенной тепловой энергии; - рекомендации по рациональной загрузке котлоагрегатов в зависимости от количества тепловой энергии, отпускаемой котельной; - графики зависимости параметров работы оборудования (КПД, расхода топлива, давления топлива и воздуха, потерь тепла с уходящими газами, потерь тепла в окружающую среду и т.д.) от производительности; - график соотношения давления топлива и воздуха при работе оборудования в автоматическом режиме, совмещенный с графиком, построенным на основании результатов наладки топочных процессов; - тепловой баланс технологического оборудования, сведения о достигнутом наладкой коэффициенте полезного действия, удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу годной готовой продукции; - акты о включении в работу и наладке автоматики регулирования и управления работой топливопотребляющего, теплоутилизирующего и вспомогательного оборудования; - сводные ведомости результатов испытаний, в которых приводятся показатели работы оборудования до и после проведения наладки; - акт об окончании наладочных работ. 5. Персонал СНО должен быть аттестован в установленном порядке, а также иметь соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для проведения режимно-наладочных испытаний. Предоставить копии аттестатов выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в следующих областях: - общие требования промышленной безопасности, - объекты газораспределения и газопотребления, - оборудование, работающее под давлением; 6. СНО должна иметь в своем распоряжении соответствующие технические средства и оборудование, позволяющие осуществлять все операции, связанные с проведением наладочных испытаний. Предоставить перечень технических средств и оборудования. 7. СНО должна обеспечить соответствующие гарантии своей ответственности на случай непреднамеренной ошибки при проведении наладочных работ на газоиспользующем оборудовании. 8. Предоставить сведения о договорах аналогичных предмету настоящей закупки, выполненных участником в качестве непосредственного исполнителя за предыдущий год. Заполнить Приложение №4. 9. Гарантийное обслуживание в течение одного календарного года с момента подписания Акта приемки выполненных работ по режимной наладке котлов. Копии представленных документов должны быть заверены надлежащим образом. |
| --- | --- |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Московская область, г. Королев. Согласно Приложения №1. |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с Приложением №1. |
| Цена Договора и порядок оплаты товара, работы, услуги |
| Начальная (максимальная) цена договора | 750 000,00 |
| Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Общая стоимость поручаемых Исполнителю работ определяется Ценой настоящего Договора. Цена Договора включает все налоги (включая НДС (18%)) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника размещения заказа, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| Срок и условия оплаты | Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчет будет производиться по результатам выполнения работ по договору после представления: - Акта выполненных работ по режимной наладке котлов. В случае несвоевременного представления документов срок оплаты увеличивается, при этом Исполнитель не предъявляет претензий по оплате к Заказчику. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика. |
| Порядок и форма подачи заявок на участие в запросе предложений |
|  | Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку. Поданные заявки регистрируются заказчиком. Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента рассмотрения. Заявки, поданные с опозданием, не рассматриваются. Заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме (на бумажном носителе) по указанному адресу лично или через своего полномочного представителя либо посредством почтового отправления или курьерской службы. Участник закупки должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в запросе предложений, который подшивается в один том. Участникам закупки рекомендуется запечатать том заявки во внутренний конверт и во внешний конверт. На внутреннем конверте необходимо указать наименование и адрес участника закупки (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица), название закупки. На внешнем конверте должна быть пометка: «На закупку по запросу предложений в ОАО «Теплосеть»» _______________ (указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается заявка) и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО..." (указывается время и дата вскрытия конвертов с заявками, установленные в извещении). Участник закупки вправе не указывать на внешнем конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника закупки. Если конверт с заявкой не запечатан должным образом, заказчик не вправе принимать такую заявку. В случае представления изменений заявки, на внешнем конверте дополнительно следует указать слова «Изменение заявки на участие в запросе предложений». Представленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц). Подача заявок не допускается по факсу, в противном случае такие заявки считаются несоответствующими требованиям запроса предложений и отклоняются. |
| Требования к Участникам закупки и перечень необходимых документов |
|  | - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков; - быть правомочным заключать договор; - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора; - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки. Необходимо предоставить: а) анкету участника, включающую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные документацией сведения (Приложение №3); б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника: копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника без доверенности; в) в случае, если от имени участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенная печатью и подписанная руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); д) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); е) иностранные участники запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документы о государственной регистрации юридического лица; государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; ж) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений (копии лицензий и иных разрешительных документов); з) документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии); и) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям. Необходимо предоставить опись всех документов входящих в состав по запросу предложений (Приложение №5). |
| Критерии оценки и сопоставления заявок | - цена договора; - качество выполняемых работ и квалификация специалистов, допущенных к работам; - сроки выполнения работ; - опыт выполнения работ; - срок гарантии качества работ. |
| Дополнительные условия | Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее, чем за два дня до окончания срока подачи заявок отказаться от проведения запроса предложений. Извещение об этом размещается на сайте заказчика не позднее одного дня с момента принятия решения. |
| Заключение договора | 1. Победителем открытого запроса предложений является участник открытого запроса предложений, предложение которого получило наибольшее количество голосов членов комиссии, на основании подтверждения о выполнении перечисленных требований в документации по запросу предложений и отвечающий указанным критериям оценки. 2. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения на официальном сайте Протокола об оценке и сопоставлении предложений участников закупки. 3. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика. 4. В случае, если Победитель в срок, предусмотренный п.2, не заключит Договор на условиях, определенных Документацией, закупочная комиссия признает Победителя уклонившимся от заключения Договора. 5. В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении Запроса предложений второе место. 6. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и Договор не заключен в срок, установленный документацией, Заказчик вправе: - отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора; - объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом Заказчик вправе изменить условия запроса предложений; - заключить договор с единственным Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком). |

Начальник группы по закупкам                                                   Е.В. Шевелева