СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя                                           Генеральный директор

Администрации г.о. Королёва                                      ОАО «Теплосеть»

Московской области                                                      хозяйства Московской области

_____________ М.В. Красноцветов.                             _______________Д.В. Новичков.

от «___»___________2015 г. №___                              от «___»___________2015 г. №  ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию коммунального теплоснабжения ОАО «Теплосеть» г. Королева Московской области

на период 2016-2018 гг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы по реконструкции,

модернизации и развитию системы коммунального теплоснабжения ОАО «Теплосеть» г. Королева Московской области

на период 2016-2018 гг.

I. Общие положения

1.1. Техническое задание разработано с учетом результатов технического обследования централизованной системы теплоснабжения с  целью определения основных требований к инвестиционной программе системы коммунального теплоснабжения города Королева Московской области (далее Программа) на период с 2016 по 2018 г.г., а также порядка и условий ее разработки.

1.2.  Перечень мероприятий инвестиционной программы и цели их проведения приведены в приложении к данному техническому заданию.

1.3.  Заказчик Программы – ОАО «Теплосеть» г.о. Королева Московской области.

1.4.  Согласование Программы - Администрация г.о. Королев Московской области.

1.5. Утверждение Программы – Министерство ЖКХ Московской области.

1.6. Правовые основания для разработки Программы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в системе теплоснабжения»;

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э;

- Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014г. № 410;

- Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83.

II. Цели и основные направления инвестиционной программы

1. Целями инвестиционной программы являются:

а) мероприятия по развитию (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, включающие в себя:

- мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту существующих мощностей (источников) теплоснабжения для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме;

- обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей города;

- повышение надежности источников тепла;

б) решения задач энергоресурсосбережения;

в) определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

III. Исходные материалы для разработки инвестиционной программы

1. Схема теплоснабжения городского округа Королев с 2014 по 2028 год утвержденная - не утверждена.

2. Генеральный план городского округа Королев утверждённый – не утвержден.

3.  Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа Королёв 2014-2020гг., не утверждена

(Программа энегосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Теплосеть» на 2015-2020гг., утверждена Первым заместителем генерального директора ОАО «Теплосеть» А.Ю. Васильевым)

IV. Основные требования к инвестиционной программе

1. Форма и содержание Программы должны соответствовать требованиям, установленным Правилам согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ  (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике) утвержденным  Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014г. № 410.

2. Форма инвестиционной программы в соответствии с Приказом Минстроя России от 13.08.2014г. №459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методические рекомендации по её заполнению».

3. Расчет общей суммы финансирования всех работ по инвестиционной программе и оценочная стоимость каждого проекта и вида работ должны быть приведены в инвестиционной программе.

4. Привлечение внешних инвестиций или собственных средств, объемы и сроки финансирования должны быть отражены в инвестиционной программе.

5. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и развитию коммунального теплоснабжения ОАО «Теплосеть» с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

6. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы теплоснабжения в соответствии с нормативными документами:

- СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" (СП 124.13330.2012);

- СНиП 3-05-07-85 "Системы автоматизации" (СП 77.13330.2012)

- СНиП  41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" (СП 61.13330.2012)

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя СП 124.133330.2012.

7. Инвестиционная программа включает в себя:

а) паспорт инвестиционной программы:

-  ОАО «Теплосеть», в отношении которого разрабатывается инвестиционная программа;

- Утверждение инвестиционной программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- Согласование инвестиционной программы в Администрации г.о. Королева, московской области;

- Представленные плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения ОАО «Теплосеть», установленные отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы – генеральный директор ОАО «Теплосеть»

б)  перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, расходы на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации.

8. Все мероприятия инвестиционной программы должны распределяться по следующим группам:

а) строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей (с указанием объектов системы централизованного теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства потребителей), в том числе:

- строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (с указанием строящихся участков тепловых сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик);

- строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей (с указанием отдельных объектов, их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива);

- увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий);

- увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей (с указанием технических характеристик объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива до и после проведения мероприятий, с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и теплой энергии);

б) строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности), строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей (с указанием их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива);

в) реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников, в том числе:

- реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей (с указанием участков тепловых сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий);

- реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (с указанием технических характеристик объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива до и после проведения мероприятий, с выделением мероприятий по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и теплой энергии);

г) мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения;

д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, в том числе:

- сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик);

- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей (с указанием отдельных объектов, их технических характеристик, в том числе величин тепловой мощности объектов, видов основного и резервного топлива).

9. Инвестиционная программа содержит плановые значения следующих показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы (в зависимости от состава мероприятий, включаемых в инвестиционную программу):

а) удельный расход электрической энергии на транспортировку и выработку тепловой энергии (кВт·ч/м3);

б) удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (т.у.т./Гкал и (или) т.у.т./м3);

в) объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (Гкал/ч);

г) процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов);

д) потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии);

е) потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (тонн в год для воды и куб. м в год для пара);

ж) показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды;

з) показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с правилами определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, правилами расчета их фактических значений, а также правилами определения достижения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

10. В инвестиционной программе устанавливаются текущие значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, а также плановые значения таких показателей в результате реализации инвестиционной программы по годам реализации.

11. Инвестиционная программа содержит график выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам.

12. Произвести расчёт реализации данной инвестиционной программы в разрезе финансовой потребностей:

1. Инвестиционная программа содержит финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования, включая:

а) собственные средства, в том числе:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленную на инвестиции;

-средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение);

б) привлеченные средства, в том числе:

- займы;

13. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и включает в себя все расходы, связанные с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе расходы на:

а) приобретение материалов и оборудования;

б) осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;

в) осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

г) подготовку проектной документации;

д) проведение регистрации объектов;

е) расходы на разработку инвестиционной программы.

14. В инвестиционную программу включается данные программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (для организаций, для которых составление такой программы является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

15. Инвестиционная программа содержит отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий и текущий годы (в случае наличия утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ), в котором указываются:

а) плановые и фактические значения показателей надежности и энергоэффективности объектов системы централизованного теплоснабжения по годам;

б) перечень планируемых и фактически осуществленных мероприятий;

в) плановая и фактическая стоимость мероприятий, предусмотренных отдельными инвестиционными проектами;

г) плановые и фактические показатели финансового состояния регулируемой организации;

д) плановые и фактические сроки реализации мероприятий инвестиционной программы.