Приложение № 1

к Документации и Извещению по запросу предложений

и к Договору № ______ от "     " сентября 2015г.

ПЕРЕЧЕНЬ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Единица измерения | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | Наружная теплосеть 2Т : |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные (89х4,0/160 (Ст20, группа В, ГОСТ 10705) в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке | ГОСТ 10704 Ст89*4,0-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001 | пм | 290,0 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные (89х4,0/160 (Ст20, группа В, ГОСТ 1050) в ППУ изоляции в полиэтиленовой усиленной оболочке | ГОСТ 10704 Ст89*4,0-1-ППУ-ПЭ-Б ГОСТ 30732-2001 | пм | 88,0 |
|  | Отвод бесшовный крутоизогнутый 90 град. (89х5,0/160 (сталь 20), в ППУ-ПЭ | Ст 89*5,0-90о-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2001 | шт | 26 |
|  | Концевой элемент трубопровода (89х4,0 в ППУ-ПЭ изоляции с металлической заглушкой изоляции с торцевым кабелем вывода | Ст89-1-ППУ-ПЭ-650 ЗМКт | шт | 2 |
|  | Элемент неподвижной опоры трубы (89/ (160(l=2500мм) в ППУ-ПЭ с металлической заглушкой изоляции с торцевым кабелем вывода. | Ст89-295х16-1-ППУ-ПЭ-200 ЗМКт | шт | 2 |
|  | Комплект для изоляции стыков трубы ( 89х4,0/160 в ППУ-ПЭ с термоусаживаемой муфтой | КЗС (Т)-89х160 | шт | 84 |
|  | Терминал системы ОДК концевой (на 2 трубы) | КТ-11 | шт | 1 |
|  | Терминал системы ОДК концевой (на 2 трубы) | КТ-13 | шт | 1 |
|  | Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода | КУК-3 | шт | 4 |
|  | Ковер надземный системы ОДК |  | шт | 1 |
|  | Ковер настенный системы ОДК |  | шт | 1 |
|  | Опоры скользящие хомутового типа для труб (89/160 в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке |  | шт | 22 |
|  | Подушки их вспененного полиэтилена размером 1,0х2,0 х0,45 |  | шт | 12 |
|  | Лента сигнальнная |  | пм | 360 |

| «Заказчик»: Генеральный директор ________________ Новичков Д.В. м.п. | «Исполнитель»: м.п. |
| --- | --- |