«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «Теплосеть

_____________Д.В. Новичков

от «__»__________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной

безопасности, технического диагностирования и технического

освидетельствования (ЭПБ, ТД и ТО) технических устройств входящих

в состав ОПО эксплуатируемых ОАО «Теплосеть»

1. Наименование услуги

Проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением, газогорелочных устройств котлов, дымовых труб, оборудования мазутного и кислотного хозяйств котельных.

2. Срок оказания услуги.

- начало работ – с момента заключения договора.

- окончание работ – 31.12.2016 г.

3. Место выполнения работ – согласно таблицы пункта 6.

4. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

Услуги оказывать в соответствии с:

- «Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. N 538;

- «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций» РД 10-577-03 (утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. N 94);

- СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III, IV категорий»;

- Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870

-ПриказаРостехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929)

- «Инструкцией о порядке продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса» СО 153-34.17.470-2003;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» ПБ 03-440-02, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002 г. N 3;

- «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» ПБ 03-372-00, утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 2.06.2000 г. N 29;

- Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов";

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование,работающее под избыточным давлением», утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116.

- прочей действующей отраслевой нормативно-технической документацией.

5. Требования к обеспечению техники безопасности при оказании услуг.

Обеспечить выполнение необходимых и достаточных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил внутреннего распорядка и дисциплины, правил передвижения автотранспортных средств на территории предприятия, транспортировки мусора и отходов, в том числе для того чтобы не допустить своими действиями нарушений эксплуатации работающего оборудования при проведении экспертизы, а так же надлежащее содержание, уборку и вывоз мусора и отходов с места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности своим персоналом.

Услуги оказывать в соответствии с:

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». М., ЭНАС, 1997, с изменениями № 1/2000, М., ЭАО «Энергосервис», 2000;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Министерства Труда и Социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2015г. №155н;

- Межотраслевой инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве», М.: «ЭНАС», 2010, код М-43;

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) ВППБ 01-02-95*;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).

6. Перечень объектов и требования к объемам оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование | № по подразделению | Тип оборудования, характеристика | Срок выполнения технического освидетельствования | Регистр. № | Разрешенный срок эксплуатации (срок выполнения ЭПБ) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Котлы |
| 1 | кот. "Самаровка" М.о. г. Королев, ул. Самаровка д.1 | котел №3 | КВГМ-50 | до 05.09.2016г. | №20480 | до 05.09.2016г. | Мощность 50 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. =15 кгс/см2 Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -1987 г. |
| 2 | кот. "Самаровка" М.о. г. Королев, ул. Самаровка д.1 | котел №4 | КВГМ-50 | до 06.09.2016г. | №20479 | до 06.09.2016г. | Мощность 50 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. =15 кгс/см2 Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -1987 г. |
| 3 | кот. "Самаровка" М.о. г. Королев, ул. Самаровка д.1 | котел №5 | КВГМ-50 | до 06.09.2016г. | №20787 | до 15.05.2016г. | Мощность 50 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. =15 кгс/см2 Год изг. – 1985 г. Год ввода в эксп. -1987 г. |
| 4 | кот. "Новые Подлипки" М.о. г Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 | котел №2 | ПТВМ-30М | до 04.2016г. | №20542 | до 09.04.2016г. | Мощность 35 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. = 14 кгс/см2 Год изг. 1986 Год в. в эксп.1988 |
| 5 | кот. "Новые Подлипки" М.о. г Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 | котел №5 | ПТВМ-30М | до 08.06.2016г. | №17303 | до 08.06.2016г. | Мощность 35 гкал/час Ррасч. = 25 кгс/см2 Рразр. = 14 кгс/см2 Год изг. 1977 Год в. в эксп.1979 |
| 6 | кот. "Текстильщик" М.о г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д 10 | котел №1 | ДКВР-10/13 | до 22.07.2016г. | №15523 | до 22.07.2016г. | Паропроизводительность 10 т/час Ррасч. = 13 кгс/см2 Рразр. = 13 кгс/см2 Год изг. - 1972 Год в. в эксп. - 1975 |
| 7 | кот. "Альфа-Лаваль" М.о г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д 73 | котел №4 | ТВГ-8м | до 18.06.2016г. | №16153 | до 18.06.2016г. | Мощность 8,3 гкал/час Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 Год изг. - 1974 Год в. в эксп. - 1976 |
| 8 | кот. "Альфа-Лаваль" М.о г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д 73 | котел №5 | ТВГ-8м | до 17.07.2016г. | №16154 | до 17.07.2016г. | Мощность 8,3 гкал/час Ррасч. = 10 кгс/см2 Рразр. = 10 кгс/см2 Год изг. - 1974 Год в. в эксп. - 1976 |
| II. Газовые горелки |
| 1 | кот. "Альфа-Лаваль" М.о г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д 73 | котел №1 | ДКВР 6,5/13 ГМГ-4 (2шт.) |  |  | до 05.2016г. | Тепловая мощность горелки 4.65МВт Год ввода в эксплуатацию: 1968г. |
| 2 |  | котел №2 | ДКВР 6,5/13 ГМГ-4 (2шт.) |  |  | до 05.2016г. |  |
| 3 |  | котел №4 | ТВГ-8М подовые (4шт.) |  |  | до 05.2016г. | Тепловая мощность горелки 2.57Гкал Год ввода в эксплуатацию 1976г |
| 4 |  | котел №5 | ТВГ-8М подовые (4шт.) |  |  | до 05.2016г. |  |
| 5 | кот. "Самаровка" М.о. г. Королев, ул. Самаровка д.1 | котел №3 | КВГМ-50 РГМГ-20 (2шт.) |  |  | до 06.2016г. | Номинальная тепловая мощность 20 Гкал. Год ввода в эксплуатацию 1987г |
| 6 |  | котел №4 | КВГМ-50 РГМГ-20 (2шт.) |  |  | до 06.2016г. |  |
| 7 |  | котел №5 | КВГМ-50 РГМГ-20 (2шт.) |  |  | до 06.2016г. |  |
| 8 | кот. "Текстильщик" М.о г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д 10 | котел №1 | ДКВР 10/13 ГМГ-5,5/7 (2шт.) |  |  | до 06.2016г. | Тепловая мощность горелки 5,5 Гкал Годы ввода в эксплуатацию :1975г, 1975г, 1974г |
| 9 |  | котел №2 | ДКВР 10/13 ГМГ-5,5/7 (2шт.) |  |  | до 06.2016г. |  |
| 10 |  | котел №3 | ДКВР 10/13 ГМГ-5,5/7 (2шт.) |  |  | до 06.2016г. |  |
| 11 | кот. "Новые Подлипки" М.о. г Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 | котел №1 | ПТВМ-30М ГМГ-5,5/7 (6шт.) |  |  | до 10.2016г. | Номинальная тепловая мощность горелки 5,5 Гкал. рег. № 14661 Год в. в эксп. 1972г. рег. № 20542 Год в. в эксп.1988 г. рег. № 17592 Год в. в эксп. 1981 г. рег. № 17303 Год в. в эксп.1979 г. |
| 12 |  | котел №2 | ПТВМ-30М ГМГ-5,5/7 (6шт.) |  |  | до 10.2016г. |  |
| 13 |  | котел №4 | ПТВМ-30М ГМГ-5,5/7 (6шт.) |  |  | до 10.2016г. |  |
| 14 |  | котел №5 | ПТВМ-30М ГМГ-5,5/7 (6шт.) |  |  | до 10.2016г. |  |
| III. Дымовые трубы |
| 1 | кот. "Новые Подлипки" М.о. г Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 |  | кирпич. Н=60м |  |  | до 07.2016г. | Н= 60 м. d = 3000 мм. Год ввода в эксплуатацию 1971г. |
| 2 | кот. "Альфа-Лаваль" М.о г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д 73 |  | кирпич. Н=28,4м |  |  | до 2016г. | Н= 28,4 м. D = 1200 мм. Год ввода в эксплуатацию 1967г. |
| 3 |  |  | кирпич. Н=30м |  |  | до 03.2016г. | Н= 30 м. D = 3000 мм. Год ввода в эксплуатацию 1976г. |
| 4 |  |  | метал. Н=30м |  |  | до 2016г. | Н= 30 м. D = 1000 мм. Год ввода в эксплуатацию 2006г. |
| 5 | "Модульная" М.о г. Королев, мкр. Первомайский ул. Кирова, д 91А |  | метал. Н=20м |  |  | до 2016г. | Н= 20 м. D = 530мм. Год ввода в эксплуатацию 2009г. |
| 6 | "Бурковская" М.о. г. Королев, мкр.. Болшево, Бурковский проезд д. 9Б |  | кирпич. Н=28,4м |  |  | до 2016г. | Н= 28,4 м. D = 1500 мм. Год ввода в эксплуатацию 1970г |
| IV. Мазутное хозяйство - обследование тех.состояния емкостей хранения |
| 1 | кот. "Новые Подлипки" М.о. г Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 | №1 | V=500м³ | 2016 |  | до 17.06.2016г. | Подземный ж/б резервуар – 2 ед. V = 500 м3 Vобщ. = 1000 м3 |
| 2 |  | №2 | V=500м³ | 2016 |  | до 17.09.2016г. |  |
| 3 |  |  | Трубопровод технологический мазутного хозяйства |  | Предписание РТН (Ростехнадзора) | до 14.03.2016г. | D = 109 мм Lобщ.=92 п.м |
| 4 | кот. "Самаровка" М.о. г. Королев, ул. Самаровка д.1 |  | Трубопровод технологический мазутного хозяйства |  | Предписание РТН | до 14.03.2016г. | D = 89,57 мм Lобщ.= 300 п.м |
| V. Кислотное хозяйство - обследование тех.состояния трубопроводов технологических |
| 1 | кот. "Новые Подлипки" М.о. г Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24 |  | Трубопровод для транспортировки серной кислоты со склада хранения в котельную |  | Предписание РТН | до 14.03.2016г. | Год ввода в эксплуатацию 1972, Ду 25, 32, 42, 57 L общ 103,89 м. Р раб= вакуум, до минус 0,08МПа, Траб = минус 20 +400С |

ЭПБ оборудования включает в себя:

- Проведение анализа эксплуатационной и ремонтной документации. - Разработка и согласование с заказчиком программы проведения технического диагностирования объектов.

Проведение технического диагностирования:

- визуальный и измерительный контроль; - контроль наружной и внутренней поверхностей элементов методами цветной дефектоскопии; - ультразвуковой контроль и ультразвуковая толщинометрия; - проведение необходимых испытаний технических устройств; - анализ результатов контроля и проведение расчетов на прочность; - расчет и оценка прогнозируемого остаточного ресурса; - систематизация и классификация дефектов, мест расположения и степень их опасности; - разработка перечня дефектов и рекомендаций по выполнению ремонтно-профилактических работ; - определение возможности, параметров, условий и срока безопасной эксплуатации; - внесение изменений, дополнений (при необходимости оформление) паспортов на технические устройства; - оформление результатов технического диагностирования и выдача заказчику проекта заключения ЭПБ для анализа полученных данных и выявления неточностей, ошибок, соответствие требованиям промышленной безопасности. После устранения выявленных неточностей или ошибок исполнитель сдает заключения экспертизы промышленной безопасности в ЦУ «Ростехнадора» для внесения их в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. Зарегистрированное заключение экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе вместе с уведомлением о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр передается заказчику.

Необходимые подготовительные и восстановительные работы выполняет заказчик.

Объемы оказываемых услуг должны соответствовать сметной документации, предоставляемой Исполнителем и утвержденной Заказчиком.

Исполнитель должен предоставить Заказчику заключение экспертизы промышленной безопасности по каждому техническому устройству (в трех экземплярах и на электронном носителе в формате pdf).

7. Требования к последовательности оказания услуг.

Услуги оказываются в соответствии с согласованным графиком. Последовательность оказания услуг должна отвечать технологическим требованиям. Срок оказания услуг согласовывается дополнительно в зависимости от режима работы оборудования.

8. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Исполнители должны предоставлять утвержденные руководителем предприятия списки лиц ответственных за безопасное производство работ. На основании этих списков Заказчик выпускает распоряжение по допуску этих работников к производству работ. Персонал Подрядчика должен иметь необходимые квалификационные удостоверения. Ответственность за квалификацию рабочих и специалистов, за соблюдение персоналом правил ОТ и ПБ несет Подрядчик.

Допуск персонала к выполнению работ выполнять в соответствии с:

- СО 34.03.201-97 «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и сетей»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

Все работы на ОПО ОАО «Теплосеть» производятся на основании нарядов, распоряжений.

Оформление допуска к производству работ выполнить в соответствии с действующими внутренними документами заказчика.

9. Требования к применяемым механизмам, оснастке и прочим средствам, необходимым для выполнения работ.

Исполнитель должен применять собственные или арендованные средства измерения и диагностическое оборудование, калиброванное и поверенное в установленном порядке, имеющее соответствующие свидетельства.

Инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

Применяемые Исполнителем или привлеченными субподрядными организациями - инструмент и оснастка, механизмы должны обеспечивать возможность соблюдения ТБ при производстве работ, быть исправными и аттестованными, соответствовать требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил, требованиям пожарной безопасности и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность к использованию.

Применяемые механизмы, оснастка, приспособления должны гарантировать качественное оказание услуг в полном объеме и в установленные сроки.

10. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком.

Техническая и конструкторская документация, касающаяся объекта экспертизы, необходимая для качественного оказания услуг (по требованию исполнителя работ), в том числе: паспорт, ремонтный журнал, заключения по предыдущему контролю и обследованиям, материалы, в которых содержатся данные по конструкции, условиям эксплуатации, ремонтам, реконструкциям, заменам элементов.

Предоставляемая Исполнителю техническая и экономическая информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

11. Требования к квалификации и аттестации персонала.

Эксперты в области промышленной безопасности должны:

- быть аттестованы в соответствии с «Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»;

- иметь следующие области аттестации в соответствии с «Перечнем областей аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утв. приказом РТН от 09.09.2015г. N 355: Э12 ТУ (Опасные производственные объекты тепло - и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C). Э11 ТУ (Опасные производственные объекты газоснабжения) Э9 ТУ (Химически опасные производственные объекты систем водоподготовки)Э8 ТУ (Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения)

- специалистов неразрушающего контроля технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;

Эксперт должен соответствовать следующим требованиям:

-наличие высшего образования;

-аттестация в области промышленной безопасности по области аттестации, соответствующей объекту экспертизы;

-стаж работы в соответствующей области аттестации требований промышленной безопасности;

-знание законодательных актов, нормативных правовых актов Российской Федерации, технических документов по вопросам экспертизы, промышленной безопасности опасных производственных объектов, связанных с объектами экспертизы, используемых средствах измерений, испытательного оборудования, методов технического диагностирования технических устройств;

-в состав группы экспертов могут быть включены эксперты, не состоящие в штате экспертной организации, если их специальные знания необходимы для проведения экспертизы и такие эксперты отсутствуют в экспертной организации.

Специалисты неразрушающего контроля должны иметь соответствующее образование, теоретическую подготовку и опыт практической работы по неразрушающему контролю.

Персонал должен быть обучен и обеспечен действующими удостоверениями.

Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. N 1/29, иметь соответствующие удостоверения.

Исполнитель должен располагать достаточным количеством квалифицированного персонала.

12. Требования к исполнителю.

- Исполнитель должен иметь лицензию в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утв. постановлением Правительства РФ от 04.07.2012 г. N 682, на выполнение следующих работ и услуг: проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

- Исполнитель должен иметь или арендовать лабораторию по неразрушающему контролю, аттестованную в установленном порядке и имеющей соответствующее свидетельство в следующих областях в соответствии с «Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля.

- Для оказания услуг Исполнитель может, по согласованию с Заказчиком, привлекать другие организации на правах субподряда. Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно.

При привлечении субподрядчиков обязательно наличие у исполнителя выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые указаны в п. 33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» Раздела III «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утв. приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. N 624 (на право быть генподрядчиком).

- Исполнитель должен обладать необходимыми финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.

- Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (производственные, трудовые, финансовые, материально-технические).

- Иметь в наличии квалифицированный персонал.

- Иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ.

- Исполнитель не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков.

- Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурентной процедуры в части существенной для исполнения договора не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

- Соблюдать конфиденциальность по предоставляемой Заказчиком технической и экономической информации.

13. Иные требования.

- Для оказания услуг Исполнитель может, по согласованию с Заказчиком, привлекать другие организации на правах субподряда. Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно.

- Исполнитель обязан обеспечить на месте оказания услуг выполнение необходимых и достаточных противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

- Исполнитель обязан обеспечить решение совместно с представителями Заказчика возникающих в ходе оказания услуг технических и организационных вопросов.

- Исполнитель обязан предоставлять информацию о ходе оказания услуг, о задержках в обеспечении услуг техникой, оборудованием и т.п.

- Предоставляемая Исполнителю техническая и экономическая информация является конфиденциальной и разглашению не подлежит.

- Заказчик обязан предоставить по требованию экспертов, осуществляющих экспертизу, доступ к опасным производственным объектам, техническим устройствам, в отношении которых проводится экспертиза.