Приложение № 1

к Документации и Извещению по запросу предложений №04-ЗП

## Технические Характеристики Подогреватель пароводяной ПП1-53-7-2

| Число трубок | 392 | шт. |
| --- | --- | --- |
| Длина трубок | 3000 | мм |
| Рабочее давление нагреваемой воды | 16 | кг/см2 |
| Рабочее давление греющего пара | 2 | кг/см2 |
| Температура греющего пара, не более | 200 | 0C |
| Температура воды в трубной части | 150 | 0C |
| Площадь поверхности нагрева | 53,9 | м2 |
| Теплопроизводительность номинальная | 9,2 | Гкал/час |
| Расход воды номинальный | 182 | т/ч |
| Число ходов по воде | 2 |  |
| Масса подогревателя | 1583 | кг |
| Диаметр трубной доски должен быть не менее | 685 | мм |
| Общая длина | 3915 | мм |

| «Заказчик»: Генеральный директор ________________ Новичков Д.В. м.п. |  |
| --- | --- |