|  |  | Приложение № 1 к Документации и Извещению по запросу предложений №09-ЗП «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ОАО «Теплосеть» ______________ Новичков Д.В. «27» мая 2016 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по перекладке участка тепловыхсетей ГВС и отопления от ТК-30 по ул. Грабина до ТК в торце жилого дома 10 по ул. Павлова, наружная прокладка между жилыми домами г.Королев

- Заказчик ОАО «Теплосеть»;

- Сроки выполнения работ, оказания услуги: 20.07.2016 г.

Услуги оказываются в соответствии с согласованным графиком производства работ, последовательность оказания услуг должна отвечать технологическим требованиям.

Требования, предъявляемые к исполнителю:

1. Исполнитель должен обладать необходимыми финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора.

2. Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (производственные, трудовые, финансовые, материально-технические).

3. Иметь в наличии квалифицированный персонал.

4. Иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ.

5. Исполнитель не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурентной процедуры в части существенной для исполнения договора не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

7. Иметь всю необходимую разрешительную документацию для выполнения данного вида работ, в том числе обязательно наличие у исполнителя выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые указаны в п.п. 3, 6, 18, 33 «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утв. приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. N 624

8. Перед началом выполнения работ предоставить план производства работ с графиком начала работ, промежуточных работ и окончания работ. План - график согласовать с Заказчиком;

9. Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям ГК РФ, ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН, ППБ, требованиям охраны труда, другим нормативным и правовым актам, действующим в Российской Федерации, а также требованиям органов государственного надзора;

10.Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ;

11.Используемые материалы должны быть новыми ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством, в том числе   удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество;

12.Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности при выполнении работ по договору – односторонняя, возлагается на подрядчика.Персонал Подрядчика должен иметь необходимые квалификационные удостоверения;

13. Работы должны выполняться персоналом, прошедшим медицинскую комиссию и признанными пригодными к выполнению данных работ;

14. Обеспечить своих рабочих необходимыми материалами, конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями;

15. Оформлением и получением документов на согласование земляных работ и получение приказа на данные работы Исполнитель занимается самостоятельно.

16,. Место производства работ оградить забором и обозначить сигнальной лентой.

17. После выполнения работ место раскопок распланировать, произвести подсыпку щебнем (тротуары, дворовые дороги).

18. Оформлением и получением документов на согласование земляных работ и получение разрешения на данные работы Исполнитель занимается самостоятельно.

19. Результат работ оформляется двухстороннимактом выполненных работ;

20.Сдача и приемка выполненных работ – приемка выполненных работ будет производиться Заказчиком, после проведения прессовки и промывки трубопровода тепловых сетей в присутствии представителя Заказчика с последующим составлением и подписанием всех необходимых актов. При сдаче выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику комплект исполнительной документации, подтверждающий происхождение, безопасность и качество применяемых материалов (сертификаты качества на используемую трубу, арматуру, акты скрытых работ).

Требования, к объемам оказываемых услуг:

В соответствии с дефектным актом «Тепловые сети ГВС и отопления от ТК 30 по ул. Грабина до ТК в торце жилого дома 10 по ул. Павлова, наружная прокладка между жилыми домами г. Королёв.

Иные требования:

- Для оказания услуг Исполнитель может, по согласованию с Заказчиком, привлекать другие организации на правах субподряда. Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно.

- Исполнитель обязан обеспечить на месте оказания услуг выполнение необходимых и достаточных противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

- Исполнитель обязан обеспечить решение совместно с представителями Заказчика возникающих в ходе оказания услуг технических и организационных вопросов.

- Исполнитель обязан предоставлять информацию о ходе оказания услуг, о задержках в обеспечении услуг техникой, оборудованием и т.п.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Дефектный Акт №1;

- Дефектный Акт №2;

- Дефектный Акт №3.